## Slide 1: VIÉS DE ATENÇÃO PARA FACES EMOCIONAIS EM INDIVÍDUOS DEPRIMIDOS E NÃO DEPRIMIDOS: UM ESTUDO DE RASTREAMENTO OCULAR
Disciplina: PGM - Prof. André Dantas – Aluno: S. Zalla
Autores: Figueiredo G. R., Ripka W. L., Romaneli, E. F. R. and Ulbricht L.
Instituição: Universidade Federal de Tecnologia (Paraná)
Publisher: IEEE Engineering in Medicine and Biology Society
Annual International Conference IEEE. 2019

## Slide 2: INTRODUÇÃO
Nas medições tradicionais da depressão:
Questionários psicológicos (Beck, Hamilton, Zumg etc.)
Testes escritos de autoavaliação
Entrevistas e observação direta do comportamento
Há riscos de vieses subjetivo
A literatura aponta viés de atenção a estímulos emotivos na depressão.
Evidências crescentes de que os sintomas são relacionados às preferências de fixação dos olhos a estímulos emocionais.
Objetivo: Avaliar o Eye-Tracking para medir o viés de atenção em visualização livre de imagens faciais emotivas de deprimidos e não deprimidos.

## Slide 3: MATERIAIS & MÉTODOS
69 participantes (25 depressão severa/moderada e 44 controles)
Protocolo: Beck Depression Inventory-II (BDI-II) diagnóstico + severidade
Eye-Tracking: RED 500 (SMI)
Acuracia: de 0.4º e latência menor que 4ms
Software: BeGaze, iViewX and Experiment Center (SMI)
Calibração: padrão do fabricante de 5 pontos

## Slide 4: PROCEDIMENTOS
72 Estímulos faciais em pares:
neutro-triste, neutro-feliz, neutro-raiva
varia lado esquerdo e direito da tela
1-) tela em preto por 500 ms.
2-) cruz branca ao centro por 500 ms.
3-) número aleatório 1 digito por 1s.
4-) Par de faces por 3500 ms.
A sequencia se repete: tela com cruz, tela com número e o estímulo alvo.

## Slide 5: ÍNDICES DE VIÉS DA ATENÇÃO:
BASE: DADOS DE FIXAÇÃO DO OLHAR
Variável analisada pela duração total de fixação em cada expressão facial.
A fixação considerada: acima de 100 ms
Direção em um único local c/ desvio padrão inferior a 0,5º do ângulo visual.
Tempo total durações das fixações durante cada tela de faces foram somados
Duração total em cada face: Tempo durações de fixação em cada face do par neutro-emoção foi somados
VIÉS POR PERCENTUAL:
50% ou mais correspondem a um viés para a face emocional (triste, brava ou feliz)
valores abaixo de 50% correspondeu a viés para a face neutra.

## Slide 6: Análise Estatística
Áreas de interesse (AOI): as Faces
Fixação fora das AOIs: são nulas.
O teste de Shapiro-Wilk foi usado para verificar a normalidade dos dados.
(SPSS), versão 17.0 (SPSS Inc. Chicago, IL)
O valor de p acima de 0,05 (p <0,05) foi adotado como Significado estatístico

## Slide 8: RESULTADOS
Indivíduos deprimidos apresentaram menores valores tempo total de fixação (302,4 ± 41,2)
Não deprimidos (331,5 ± 39,3): tempos maiores.
Tendência de se desvencilhar dos estímulos emocionais (8% das durações de fixação).
O estudo aponta eye-tracking como uma ferramenta de estudo de viés a estímulos visuais emocionais.

## Slide 9: Observações e Críticas
Não foi apresentado gráficos de mapa de calor comparados entre grupo controle e grupo de estudo que ilustrem maior fixações fora das faces no grupo de estudo x controle
Não apresentaram as limitações do estudo no artigo
As áreas fora das faces poderiam também ser uma AOI para ter-se precisão de quantidade e tempo médios de fixações fora das faces: controle x grupo de estudo.
Apontam o percentual de “sacadas” mas não o de “Blinks”, considerado um marcador de reação emocional pel literatura
Poderiam ter adicionado outra variável: a “variação da pupila” para correlações (há precedentes na literatura).
Diversos outros estudos apontam ocorrências de maior tempo médio de fixações de depressivos sobre faces de expressão triste.

## Slide 10: Var. Pupila: Python
Com os dados extraídos do eyetracker (variação de pupila) em Excel, damos ele como input de dados para o python e atráves das bibliotecas matplot e numpy, processamos tais dados brutos em ΔT x Variação de pupila e os representamos em formas gráficas.
Paciente com depressão.

## Slide 11: Método Python – Outputs
Paciente Controle
Paciente com Depressão

## Slide 12: OBRIGADO !